## Bydgoszcz, dnia 2011-11-03

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę:

części do urządzeń laboratoryjnych

Zatwierdził:

Zamawiający:

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2

tel. (052) 5826466; fax (52) 5826469

## 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1. Zamawiający

## Zamawiającym jest: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

## Adres: ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz

## Telefon: 52 5826466, Fax: 52 5826469

## Godziny urzędowania od 07.00 do 15.00

1.2. Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

WIOŚ-SSZP.272.23.2011

## Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

1.3. Tryb postępowania

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości poniżej 125 000 euro z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

### 1.4. Przedmiotem postępowania jest Zamówienie na dostawę części do urządzeń laboratoryjnych, określonej w punkcie 2. SIWZ.

### 1.5. Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### 1.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej, na której została opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

1.7. Adres strony internetowej Zamawiającego:  http://www.wios.bydgoszcz.pl/

1.8. Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostały użyte ze względów organizacyjnych w  celu określenia  norm i parametrów, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

### 1.9. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „WIOŚ” lub „Zamawiający” – Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

##### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2. SIWZ.

##### ”Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, który ubiega się o udzielenia zamówienia publicznego albo zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane w następującym zakresie:

Ogólny opis zamówienia

| Część zamówienia | Ilość pozycji | nazwa | CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 | 1 | kolumna chromatograficzna | 42390000-6 38437000-7 42514320-1 38432000-2 31670000-3 31711530-7 42124000-4 35121500-3 14794000-3 35121500-3 24954000-6 |
| Zadanie 2 | 10 | materiały eksploatacyjne do analizatorów |  |
| Zadanie 3 | 8 | części zamienne do mineralizatora |  |
| Zadanie 4 | 1 | lampa halogenowa do spektrofotometru |  |
| Zadanie 5 | 1 | lampa do spektrometru absorpcji |  |
| Zadanie 6 | 2 | filtry |  |
| Zadanie 7 | 2 | kolumna chromatograficzna |  |
| Zadanie 8 | 1 | filtry pomiarowe |  |
| Zadanie 9 | 4 | materiały do spektrometru |  |
| Zadanie 10 | 14 | akcesoria do chromatografu gazowego |  |
| Zadanie 11 | 2 | części do chromatografu gazowego |  |
| Zadanie 12 | 3 | akcesoria do chromatografu gazowego |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolumny chromatograficznej ZB-5ms lub o porównywalnych właściwościach np. HP-5MS, VF-5MS.

Parametry techniczne:

- typ: WCOT Fused Silica,

- faza stacjonarna: 5% fenyl, 95% dimetylopolisiloksan,

- długość: 60m,

- średnica wewnętrzna: 0,25 mm,

- film: 0,25 (m,

- odporność termiczna: w izotermie 325°C, w programie 350°C,

- certyfikowana do pracy z detektorem MS.

Dostawa do laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy.

ZADANIE 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do analizatorów:

- lampa UV do analizatora API 100E – 1 sztuka,

- cooler do analizatora Teom 1400a – 1 sztuka,

- zestaw naprawczy pomp KNF – 5 sztuk,

- zestaw naprawczy pompy analizatora TEOM 1400a – 2 sztuki,

- węgiel aktywny – 2 kg,

- purafil – 1kg,

- pallad (lub hpokalit) – 1kg,

- oringi do komory pomiarowej analizatora API 200 – 20 szt.,

- sinterfiltr – 1 sztuka,

- elektrozawór zaworu 6-drożnego do chromatografu gazowego BTX 5U firmy Chromatotec.

Dostawa do laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy.

ZADANIE 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do mineralizatora mikrofalowego MARS 5 wyprodukowanego przez firmę CEM Corporation:

- przykrywka do naczynia kontrolnego XP-1500 Plus – 1 sztuka,

- ramka uchwytu naczynia standardowego XP-1500 Plus – 4sztuki,

- ramka uchwytu naczynia kontrolnego XP-1500 Plus – 1sztuka,

- nakrętka mocująca osłonę termopary, górna – 1 sztuka,

- nakrętka mocująca osłonę termopary, dolna – 1 sztuka,

- osłona naczyń serii Plus – 6 sztuk,

- membrany do naczyń XP-1500 Plus – 4 opak. (po 120 szt.),

- osłona sondy temperaturowej HF-Master Sappire – 1 sztuka (do naczyń 100 ml Plus).

Dostawa do laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy.

ZADANIE 4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej lampy halogenowej do spektrofotometru Specord 40 PC (6V, 20W).

Dostawa do laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy.

ZADANIE 5

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej lampy Lumina katodowa HCL – Cr przystosowanej do pracy ze spektrometrem absorpcji atomowej AAnalyst 600 wyprodukowanym przez firmę PerkinElmer.

Dostawa do laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy.

ZADANIE 6

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- filtrów do usuwania tlenu z linii azotowej – 4 sztuki,

- filtrów do usuwania wilgoci – 2 sztuki.

Wymagania dotyczące filtrów do usuwania tlenu z linii azotowej (2 sztuki):

  - muszą służyć do  umieszczenia w podstawce trójstanowiskowej przy chromatografie gazowym CP-3800, firmy Varian Chromatography Systems,

  - muszą posiadać wskaźnik zużycia zmieniający barwę z zielonej na szarą,

  - muszą umożliwiać oczyszczenie co najmniej 7 butli azotu o pojemności 50 L (o czystości 99,999 %) z tlenu, siarki i związków chloru do wartości poniżej 50 ppb,

  - muszą umożliwiać szybką  ich wymianę bez wyłączania przepływu gazu w aparacie.

Wymagania dotyczące filtra do usuwania wilgoci  (1 sztuka):

- musi służyć do umieszczenia go w podstawce trójstanowiskowej przy chromatografie

gazowym CP-3800 firmy Varian Chromatography Systems,

- musi posiadać wskaźnik zużycia zmieniający barwę z zielonej na jasno brązową,

- musi umożliwiać oczyszczenie co najmniej 180 butli azotu o pojemności 50 L ( o czystości

99,9999 %) z wody i olejów do wartości poniżej 0,1 ppb,

- musi umożliwiać szybką  jego wymianę bez wyłączania przepływu gazu w aparacie.

Wymagania dotyczące filtrów do usuwania tlenu z linii azotowej (2 sztuki):

- muszą służyć do  umieszczenia ich w podstawce dwustanowiskowej przy chromatografie gazowym CP-3380 firmy Varian Chromatography Systems,

- muszą posiadać wskaźnik zużycia zmieniający barwę z zielonej na szarą,

- muszą umożliwiać oczyszczenie co najmniej 7 butli azotu o pojemności 50 L (o czystości 99,999 %) z tlenu, siarki i związków chloru do wartości poniżej 50 ppb,

- muszą umożliwiać szybką ich wymianę bez wyłączania przepływu gazu w aparacie.

Wymagania dotyczące filtra do usuwania wilgoci (1 sztuka):

- musi służyć do umieszczenia go w podstawce dwustanowiskowej przy chromatografie gazowym CP-3380 firmy Varian Chromatography Systems,

- musi posiadać wskaźnik zużycia zmieniający barwę z zielonej na jasno brązową,

- musi umożliwiać oczyszczenie co najmniej 180 butli azotu o pojemności 50 L ( o czystości 99,9999 %) z wody i olejów do wartości poniżej 0,1 ppb,

- musi umożliwiać szybką  jego wymianę bez wyłączania przepływu gazu w aparacie.

Dostawa filtrów do laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy.

ZADANIE 7

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- kolumny ochronnej Ion Pac AG 22, 2 x 50 mm – 1 sztuka,

- filtrów 2 mm do kolumny – 4 sztuki.

Dostawa do laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy.

ZADANIE 8

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch opakowań filtrów pomiarowych do analizatora pyłu TEOM (po 20 sztuk w opakowaniu).

Dostawa do laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy.

ZADANIE 9

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do spektrometru absorpcji atomowej AAnalyst 600 firmy Perkin Elmer:

    - kuwetki grafitowe THGA – 1 opakowanie (po 20 sztuk),

    - uszczelka O-ring okienka pieca – 1 sztuka,

    - polipropylenowe naczynka na próbki o pojemności 2 ml – 4 opakowania (po 1000 sztuk),

    - igła dozująca podajnika – 1 sztuka.

Dostawa do laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy.

ZADANIE 10

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoria do chromatografu gazowego HP 6890 firmy Packard Company:

| Lp. | Akcesoria do chromatografu gazowego | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Akcesoria do detektora FID |
|  | Nakrętka na kolektor (Collector nut) | 1 szt. |
|  | Miedziana podkładka sprężysta (Copper spring washer) | 1 zestaw (10 szt.) |
|  | Wieża zapalająca (Ignitor castle) | 1 szt. |
|  | Teflonowe podkładki izolujące, górna i dolna, (Collector insulator , upper i lower) | po 1 szt. |
|  | Kolektor (Collector body) | 1 szt. |
|  | Strzykawka poj. 10 ul, do autosamplera model 7683 firmy Agilent | 2 szt. |
|  | Wkładka do dozownika FID, z pojedynczym zwężeniem, z nacięciem do włożenia waty szklanej, typowy dla MS (Split Inlet liner, single taper, MS certified liner) | 1 szt. |
|  | Stożki uszczelniające grafitowe, krótkie, dla kolumny kapilarnej o śr. 0,53 mm | 1 opak. (10 szt.) |
|  | Septy BTO 11 mm, pomarańczowe, z centralnym „otworem’’ (with CenterGuide) | 1 opak.(50 szt.) |
| Akcesoria do detektora NPD |
|  | Kolumna HP-5, 30m x 0,320 mm ID x 0,25 (m | 1 szt. |
|  | Zestaw ceramicznego izolatora, zawierający : - górny metalowy C-ring - górny aluminiowy izolator (alumina insulator, upper) - dolny aluminiowy izolator (alumina insulator, bottom) - dolny metalowy C-ring | 1 zestaw |
|  | Metalowy komin kolektora (Collector funnel) | 1 szt. |
|  | Wkładka do dozownika NPD , z pojedynczym zwężeniem, zdezaktywowana, prosta bez nacięcia (Splitless liner, single taper, deactivated ) | 1 szt. |
|  | Stożki uszczelniające grafitowe, krótkie, dla kolumny kapilarnej o śr. 0,32 mm | 1 opak. (10 szt.) |

Dostawa do laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy.

ZADANIE 11

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części do chromatografu gazowego GC-MS-QP2010 Plus wyprodukowanego przez firmę Shimadzu:

1. sept do dozownika,

2. O-ringu do wkładki szklanej split-splitless.

Wymagania dotyczące sept do dozownika w GC-MS-QP2010 Plus:

- septy Thermogreen TM LB-2 odporne na wysokie temperatury (350°C),

- z gumy,

- kondycjonowane / gotowe do użycia,

- w opakowaniu minimum 50 sztuk.

Wymagania dotyczące O-ringu do wkładki szklanej split-splitless w GC-MS-QP2010 Plus:

- odporny na wysokie temperatury (450°C),

- z gumy,

- kondycjonowany / gotowy do użycia,

- w opakowaniu minimum 10 sztuk.

Dostawa do laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy.

ZADANIE 12

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części do chromatografu gazowego CLARUS 680 wyprodukowanego przez firmę Perkin Elmer Polska Sp. z o.o.:

1. O-ringu do wkładki w dozowniku split-splitles,

2. sept do dozownika,

3. mikrostrzykawka do autosamplera zintegrowanego z chromatografem gazowym.

Wymagania dotyczące O-ringu do wkładki w dozowniku split-splitles:

- typ: O-ring Viton GC2-1-04,

- z gumy silikonowej,

- odporny na wysokie temperatury (400°C),

- w opakowaniu minimum 10 sztuk.

Wymagania dotyczące sept do dozownika:

- septy Mold GRN,

- średnica sept 11 mm,

- z zielonej gumy,

- odporne na wysokie temperatury (350°C),

- w opakowaniu minimum 20 sztuk.

Wymagania dotyczące mikrostrzykawki do autosamplera zintegrowanego z chromatografem:

- pojemność 5 (l,

- szklana z metalowym tłoczkiem,

- typ on-column,

- z igłą o śr. zewn. 0,47 mm.

Dostawa do laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy.

3.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

### Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

### Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany poniżej). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Waldemar Baczyński, Judyta Moś

tel. (52) 5826466, fax (52) 5826469

e-mail waldemar.baczynski@wios.bydgoszcz.pl  judyta.mos@wios.bydgoszcz.pl

Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań Wykonawców.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

### Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami wyboru.

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

#### 4.1 Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w złotych polskich).

#### 4.2 Oświadczenia, przygotowanego zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 do SIWZ.

#### 4.3 Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 6. SIWZ.

### Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte oraz ponumerowane i zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

### Ofertę należy umieścić w opakowaniu zewnętrznie oznaczonym napisem: Oferta na dostawę części do urządzeń laboratoryjnych -  nie otwierać przed dniem 14 listopada 2011r, godz.12.30”. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

### Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

### Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### Przy oświadczeniach Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty postępuje się tak, jak podczas składania oferty. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

### Zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

#### - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

#### - posiadania wiedzy i doświadczenia;

#### - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

#### - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5.1 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy

5.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

- na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy

5.3 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

- na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

5.4 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy

5.5 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej

- na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIEŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP.

6.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy każdy z Wykonawców jest zobowiązany przedłożyć:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy;

#### 6.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy;

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 6.2.

6.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

6.3.1 Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Zgodnie z § 6.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. nr 226, poz. 1817) dokumenty powyższe są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

### Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia 15.12.2011r.

8. WARUNKI UMOWY

### Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa dostawy.

### Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego ogólne warunki umowy na wykonanie Zamówienia, zgodnie z którymi zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawcą.

9. KRYTERIA OCENY OFERTY

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

| Lp. | Wyszczególnienie kryteriów | Znaczenie kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100% |

Sposób oceny oferty:

Sposób obliczania punktów za kryterium cena:

Ocena punktowa oferty „x” = cena oferty najniższa/cena oferty badana × 100 × znaczenie kryterium

Ocenę końcową badanej Oferty stanowić będzie suma punktów kryteriów cena (maksymalne 100 punktów).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

10. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 2011-11-14 o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

ul. Piotra Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

do pokoju nr 22 (sekretariat)

11. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 10. SIWZ.

14. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2011-11-14 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

ul. Piotra Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

w pokoju nr 20

Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA

Wykonawcy i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo opisane w art. 179-198g Ustawy. Zastosowanie mają środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO    WYBORZE OFERTY

Zamawiający powiadomi o wyborze oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie.        Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, w terminie zgodnym z art. 94 Pzp. Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

17. ZAŁĄCZNIKI:

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenia.

Załącznik nr 3 - Ogólne Warunki Umowy.